## Slide 1
3/3/19
RIDGEBACK
软件介绍
Notes: 1

## Slide 2
1. 手柄遥控
1、按下电源开关；
2、如果急停按钮被按下，旋开两个急停按钮，并且按下复位键；
3、前车灯白色常亮，时小车启动完毕；
4、按下Sony蓝牙手柄正中间的启动按钮，同步Ridgeback ；
5、 当手柄顶部的灯常亮时，连接完成，可以进行遥控；
6、 按住L1按键，操作左右两个摇杆，控制小车XY方向移动和旋转；
L1

## Slide 3
2. 远程连接
准备条件：远程PC，安装Ununtu（16.04），安装ROS
1、首先用网线将远程PC，与Ridgeback相连；
2、设置远程PC的IP为静态IP，如192.168.131.51，（避开保留IP）；
3、通过ssh访问Ridgeback的工控机，PC终端输入：
ssh administrator@192.168.131.1
密码为：clearpath
2.1 无线连接
192.168.131.1 | 车载PC
192.168.131.2 | MCU
192.168.131.13 | 前置激光雷达
192.168.131.14 | 后置激光雷达（选配）
系统保留IP
Notes: ssh安装
sudo apt install openssh-client #本地主机运行此条，实际上通常是默认安装client端程序的
sudo apt install openssh-server #服务器运行此条命令安装
3

## Slide 4
2. 远程连接
4、终端依次输入以下指令，最后connect 后面为要连接的wifi对应的编码，该编码从前面步骤获得，根据提示输入密码，一旦建立连接，每次开机都会自动连接该网络；
2.1 无线连接
connmanctl
enable wifi
scan wifi
services
agent on
connect wifi_123456_123456789123456789_managed_psk
Notes: ssh安装
sudo apt install openssh-client #本地主机运行此条，实际上通常是默认安装client端程序的
sudo apt install openssh-server #服务器运行此条命令安装
4

## Slide 5
2. 远程连接
现在Ridegback已经连上无线网，可以通过ssh或者远程ROS master连接
1、远程也PC接入Ridgeback连接的网络
2、远程PC终端输入：
sudo gedit /etc/hosts
在打开的文件中添加： 10.25.0.101 cpr-ridgeback
其中10.25.0.101为Ridegback的IP地址，需要根据实际情况修改
3、远程PC终端输入：
gedit ~/.bashrc
在打开的文件末尾添加：
export ROS_MASTER_URI=http://cpr-ridgeback:11311 export ROS_IP=10.25.0.102 其中cpr-ridgeback为Ridgeback的hostname，10.25.0.102为远程Pc
的IP,要根据实际情况修改
4、重启远程PC，连接相同的网络：
5、远程PC终端输入：roscore，开启一个新的终端，输入：rostopic list，
如果能看到Ridgeback发布的话题信息，说明远程ROS连接成功
2.2 远程ROS连接
Notes: 如果Ridgeback第一次连接某个无线网，进行远程ros连接之前，请重启ridgeback
5

## Slide 6
3. rviz可视化
准备条件：完成前面2中的远程ROS连接
1、远程PC的终端输入：
sudo apt-get install ros-kinetic-ridgeback-desktop
安装ridgeback_desktop包
2、在终端中输入以下命令：
roslaunch ridgeback_viz view_robot.launch
在打开的rviz界面中就可以查看小车现有的状态
3.1 apt-get直接安装(不推荐)
Notes: 6

## Slide 7
3. rviz可视化
准备条件：完成前面2中的远程ROS连接
1、在工作空间src目录中下载源码：
git clone https://github.com/ridgeback/ridgeback_desktop.git
2、切换源码包到kinetic分支：
cd ridgeback_desktop
git checkout kinetic-devel
3、编译安装包
终端切换到工作空间下: cd ../..
catkin_make
4、rviz查看：
source工作空间: source devel/setup.bash
启动rviz: roslaunch ridgeback_viz view_robot.launch
3.2 源码安装(推荐)
Notes: 7

## Slide 8
4. Ridgeback例程演示
远程PC环境配置
方式一 apt-get安装
sudo apt-get install ros-kinetic-ridgeback-*
方式二 源码安装（推荐）
1、在工作空间src目录中下载源码：
git clone https://github.com/ridgeback/ridgeback
git clone https://github.com/ridgeback/ridgeback_simulator
git clone https://github.com/cra-ros-pkg/robot_localization.git
2、每个安装包都要用git branch命令检查是否为kineticd分支，
如果不是，用git branch kinetic-devel 命令切换到相应分支
3、编译安装包
终端切换到工作空间下: cd ../..
catkin_make
4、最好将该工作空间devel/setup.bash添加到~/.bashrc文件中，
以免每次运行前都手动source
Notes: 8

## Slide 9
4. Ridgeback例程演示
4.1 gazebo仿真
默认参数加载
roslaunch ridgeback_gazebo ridgeback_world.launch
加载前置和后置激光雷达
roslaunch ridgeback_gazebo ridgeback_world.launch config:=dual_hokuyo_lasers
默认启动前置激光雷达
config配置启动前后激光雷达
Notes: 9

## Slide 10
4. Ridgeback例程演示
接着4.1的内容继续往下
roslaunch ridgeback_navigation odom_navigation_demo.launch
启动rviz
roslaunch ridgeback_viz view_robot.launch config:=navigation
使用上方的2D Nav Goal 工具点选未知区域
注意，在这个例子中，机器人使用里程计进行位姿估计，估计值存在漂移。
4.2 rviz仿真显示——navigation demo
启动navigation
Notes: 10

## Slide 11
4. Ridgeback例程演示
4.3 rviz仿真显示——Gmapping Demo
该例子展示如何使用move_base和gmapping进行SLAM
启动rviz
roslaunch ridgeback_viz view_robot.launch config:=gmapping
使用上方的2D Nav Goal 工具点选未知区域
注意，地图保存在单前终端的路径下。
接着4.1的内容继续往下
roslaunch ridgeback_navigation gmapping_demo.launch
保存地图
rosrun map_server map_saver -f <filename>
启动gmapping
Notes: 11

## Slide 12
4. Ridgeback例程演示
4.4 rviz仿真显示——AMCL Demo
AMCL(adaptive Monte Carlo localization),自适应的蒙特卡罗定位方法，其针对已有的地图使用粒子滤波器跟踪一个机器人的姿态
启动rviz
roslaunch ridgeback_viz view_robot.launch config:=localization
使用上方的2D Nav Goal 工具点选未知区域
注意，在这个例子中，机器人融合激光扫描仪的数据来校正位姿估计值。
接着4.1的内容继续往下
roslaunch ridgeback_navigation amcl_demo.launch
使用上方的2D Pose Estimate工具设置初始位姿
若加载自己地图：roslaunch ridgeback_navigation amcl_demo.launch [map_file:=/path/to/my/map.yaml]
本例中官方默认加载地图与实际不匹配，可在这加载4.3中保存的地图。
启动AMCL demo
Notes: 12

## Slide 13
5. Ridgeback简易控制
手柄控制：见第1部分
rviz控制：
rqt插件控制：
rosrun rqt_roboot_steering rqt_roboot_steering
启动rviz: roslaunch ridgeback_viz view_robot.launch
点击上方的Interac，在地图中拖动控制
Notes: 13

## Slide 14
6. RIDGEBACK编程控制
1、编写程序创建节点，向cmd_vel话题上发送速度控制消息
mkdir -p ~/ridgeback_ws/src
创建新的工作空间，即新建文件夹
cd ~/ridgeback_ws/src
转到源文件目录下，并创建新的程序包, 添加依赖项
catkin_create_pkg base_control roscpp std_msgs
修改base_control目录下的package.xml文件：todo和依赖项
修改base_control/src目录下新建自己的.cpp控制文件
修改base_control目录下的CMakeLists.txt文件：依赖项，添加执行文件等
编译程序包
cd ~/ridgeback_ws
catkin_make
Notes: 14

## Slide 15
6. RIDGEBACK编程控制
2、编写程序创建节点，向cmd_vel话题上发送速度控制消息
启动并连接机器人，或者启动gazebo/rviz
source ~/ridgeback_ws/devel/setup.bash
source工作空间
rosrun base_control move_control
运行编写的节点程序
终端按ctrl+c结束节点
或者：echo "source /home/ridgeback_ws/devel/setup.bash " >> ~/.bashrc
重启终端，任意终端有效，填写实际绝对路径
当前终端有效
Notes: Pyhton 文件运行时如果权限不足，则使用指令 $sudo chmod +x filename 赋予权限
15

## Slide 16
7. 参考网址
网址链接：
官网：https://www.clearpathrobotics.com/
ROS: http://wiki.ros.org/Robots/Ridgeback
github: https://github.com/ridgeback/
技术支持：
陈睿
QQ：349951418@qq.com
电话：18062020227

## Slide 17
谢谢各位！
Q&A